## Slide 1: Wilson
major.baek@lge.com

## Slide 2: Wilson 이란?
실시간 로그 분석 시스템
  Messaging 서비스
  시나리오 기반 자동화 테스트
  로그 분석을 통한 숨은 문제점 발견

## Slide 3: Overall Architecture
TV
Mobile
Target H/W
node
node
node
wilson system server
nodebus
server
nodebus protocol
adaptor: nodebus client library
“MyTV”
“Phone”
“H15BringUp”
TCP/IP
Network
Realtime
Analyser
Node.js
WAS
MongoDB
Dash
Board
Rule
Generator

## Slide 4: Messaging 서비스
nodebus
  이기종 TPC/IP 기반 RPC
  호스트 프로세스 IPC
  클라이언트 세션 유지/관리
  매우작은 클라이언트 라이브러리
  콜백 기반 비동기 I/O
  C++ 구현

## Slide 5: nodebus 1차 구현
설계 목적
  안드로이드 AOSP 기반 자사 SoC 검증 및 선검토 플랫폼 개발
  SoC 검증 용 플랫폼 Pioneer를 AOSP 포팅

## Slide 6: 개념
Android
Framework C++
Java APP
Android Framework Java
JNI
Binder
ServiceProcess
ServiceProcess
ServiceProcess
nodebus
Service
nodebus
C++
Framework
nodebus
Java Library
Legacy
TV Platform
C Process
nodebus c library
nodebus
IPC protocol

## Slide 8: 기본 동작 방식 (1)
nodebus client 라이브러리를 통해 일반 프로세스를 “node”로 변환
Unique Name & Callback 정의
TV
Process
Create
Node
name: “pioneer”
callback: mycallback()
NodeAdapter* pNodeAdapter =
NodeBus::createLocalNodeAdapter(“pioneer”, mycallback);

## Slide 9: 기본 동작 방식(2)
생성한 node 실행
nodebus daemon에 등록
TV
Process
Create
Node
/* Run Node Thread */
pNodeAdapter->run();
/* Join to default service */
gpService = NodeBus::getDefaltServiceInterface()
gpService->join(pNodeAdapter)
node
thread
running
nodebus
server
daemon

## Slide 10: 기본 동작 방식(3)
TV
Process
Create
Node
TV Process:
gpService->cast(“epg”, data, strlen(data)+1);
node
thread
running
nodebus
server
daemon
EPG
Process
Create
Node
node
thread
running
Message Cast & Receive
EPG Process:
mycallback(void *data, int length)

## Slide 11: Message 형태 및 전달 방식
형태: XML 헤더 + Payload
전달 방식: unicast / multicast / broadcast
Simple Command, LUA Script, Binary Data, Python Script ...
header 정의를 통해 메세지의 종류를 기술

## Slide 12: nodebus 2차 구현
Network 확장
설계 목적
  자사 SoC 사전 테스트 및 주요 문제점 확인
  발생된 문제의 로그 실시간 수집
  로그 실시간 분석을 통한 Alarm
  미성숙 상태의 개발 과정 상 H/W 기반 자동화 테스트
  로그 검색 엔진 구축
  REST 서비스를 통해 모바일 장치 접근 허용

## Slide 13
nodebus
server
register
clients

## Slide 14
node
node
node
node
node
node
nodebus server
Bignode
controller
Proxy

## Slide 15
node
node
node
node
node
node
nodebus server
Bignode
LogAnalyzer
WAS
DB
Test Manager
nodebus

## Slide 16
node
node
node
node
node
node
nodebus server
Bignode
LogAnalyzer
WAS
DB
Test Manager
mongo
DB
Node.js
WAS
Node.js NPM nodebus library extention
Log
Search Engine

## Slide 17
Total 17 nodes are connected

## Slide 18
“10.178.32.65_pioneer”
“10.178.32.65_epg”
“10.175.32.65_pioneer”
“10.175.32.65_epg”
“10.171.32.65_pioneer”
“10.171.32.65_epg”
“10.172.32.65_pioneer”
“10.172.32.65_epg”
“10.169.32.65_pioneer”
“10.169.32.65_epg”
“10.155.32.65_pioneer”
“10.155.32.65_epg”
“bignode”
“dbnode”
“wasnode”
“lognode”
“testmanager”
conceptual modeling
nodebus

## Slide 19
Power Off “10.178.32.65”
Connect to web page
https://was.wilson.com/control
View all clients list page
nbus_cast(“bignode”, “get all list”)
Select target “10.178.32.65”
Set Power Off
nbus_cast(“10.178.32.65”, “power off”)

## Slide 20: 시나리오 기반 자동화 테스트
Control 메세지의 조합으로 시나리오 작성
테스트 중 오류 발생 등은 실시간 로그 분석을 통해 발견
QA 서버 시스템과의 연동을 통해 실시간 테스트, 모니터링, 분석/분류, 보고 등이 가능

## Slide 21: 실시간 로그 분석 시스템
다양하고 많은 텍스트 로그 발생
  SoC 단계별, 플랫폼 버전 별, 각종 패치 별, 테스트용 코드 분기 별
  개별 로그 사이즈가 1 MB ~ 수백 MB 다양
  수작업 텍스트 문구 찾기, 로그 파일 메일링, 불필요한 담당자 지정 등 단순 작업량 과다
  계속 반복되고 있다.

## Slide 22: 원격 컨트롤 + 실시간 로그 분석
nodebus를 통해 원하는 동작 수행
  개별 클라이언트(uni cast)
  전체 클라이언트(broad cast)
  일부 클라이언트(multi cast)
Request Command에 대하여 실시간 로그를 수집
  nodebus를 통해 수집.
  JSON, TXT, Binary 등 지원
로그 분석 및 분류 작업 수행

## Slide 23: 로그 수집
클라이언트 부팅 로그(커널 로그 포함)
3초 마다 로그 전송(nodebus cast)
각 로그 전송 단위를 versioning을 통해 DB에 저장
DB 저장 시 단위 로그 분석 및 클라이언트간 교차 유사도 분석 수행

## Slide 24: 로그 분석 모델

## Slide 25
L0
L1
L2
L3
L4
vector 변환
N-dimensional
term frequency vector
V1: <T0, T1, T2, T3...Tn>
V1: <T0, T1, T2, T3...Tn>
V2: <T0, T1, T2, T3...Tn>
V3: <T0, T1, T2, T3...Tn>
diff0 = Calculate Vector Distance [ V0, V1]
diff1 = [V1, V2], ....

## Slide 26
If something occurred at version M then
diff M >> diff i, diff j, diff k..
각 로그 버전 별 vector diff 값으로 이상 현상 발생 검사
8차원 벡터 모델 사용 시 대부분의 이상점 추출되었음

## Slide 27: 클라이언트 간 유사도 검사
동일 조건의 클라이언트들 사이에서 전송되는 로그들의 각 버전별 diff 값의 평균을 이용함
avg 0 ( c1_diff0, c2_diff0, c3_diff0...cn_diff0)
avg 1 ( c1_diff1, c2_diff1, c3_diff1...cn_diff1)
avg 2 ( c1_diff2, c2_diff2, c3_diff2...cn_diff2)
avg0_diff = cacluate vector distance between avg_0, avg_1

## Slide 28: 실제 적용
동시 접속 80여대 클라이언트
일주일간 각종 테스트 로그 수집 분석
쿼드 코어 일반 PC 1대
  MongoDB: Master-Slave 세팅. Slave는 별도 PC.
  WAS
  분석 작업
  서버 기준 약 4MB 메모리 사용
  로그 양: 일주일 80여대 약 1 GB(JSON)
  MongoDB 내 자체 데이타 크기: 약 5 GB

## Slide 29: Target
RITS - Room IoT Sub System
  Data Exchange
  Message Queue
  Push Service
  Remote Control
  Health Check
Real Time Log Analysis
  System debugging
  Automatic Test System
  Remote Control
  Health Check

## Slide 30: For Scalability
Easy Porting to AWS
Highly Configurable
  MongoDB, Dynamo, Amazon RDS
  Kafka, Storm, Flume
  Elastic Search
  Zookeeper